## Slide 1: Fundamentos de Redes de Computadores Prof. Sandro T. Pinto

## Slide 2: Introdução
Padronização;
Processo de Transmissão;
Características do Sinal;
Problemas de Transmissão;
Protocolos e Modelos de Camadas;
  Modelo OSI;
  Modelo TCP-IP;

## Slide 3
Os órgãos de padronização estabelecem as normas para o funcionamento das Redes de forma geral, existindo para criar e desenvolver padrões que devem ser seguidos pela indústria. São formados por:
Governos
Entidades de Classe;
Usuários;
Comunidade Acadêmica;
Organizações sem fins lucrativos;
Empresas em geral.
Órgãos de Padronização

## Slide 4
ITU – International Telecommunications Union: é composta por três setores:
ITU-D – Telecommunication Development Bureau – é responsável por fornecer capacitação técnica e suporte em telecomunicações.
ITU-R – Radio Communication Sector – é responsável pela gerência do espectro de rádiofrequencia e órbitas de satélites.
ITU-T – Telecommunication Standardization Sector – é responsável pelas recomendações na área de telecomunicações.
Órgãos de Padronização

## Slide 5
ISO – International Organization for Standardization – é responsável por definir padrões internacionais nas mais diferentes áreas, incluindo computação. O modelo mais conhecido criado pela ISO foi o modelo de Referência de camadas OSI (Open System Interconection).
Órgãos de Padronização

## Slide 6
IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers – é uma das maiores organizações sem fins lucrativos e desenvolve padrões em diversas áreas, incluindo engenharia e computação. Além dos padrões desenvolvidos , o IEEE dispõe de uma revista de publicação de artigos ciêntíficos. Foi responsável pelo padrão IEEE 802, veja:
IEEE 802 é responsável por alguns padrões mais importantes na área de redes locais como o Ethernet e redes locais sem fio.
Órgãos de Padronização

## Slide 7: Padronização de conectores e cabos
Notes: 3.2.3.3 Organizações Padronizadoras para Eletrônica e Comunicação (cont.)
3.2.3.4 Laboratório - Pesquisa dos Padrões de Rede

## Slide 8: ““““Normas são leis?””””
As normas da ABNT são normas técnicas, enquanto as leis são normas jurídicas ou legais. As diferenças entre as duas passam pelos seus distintos objetivos e campos de competência e diferentes linguagens, entre outros aspectos.

## Slide 9: ““““Normas são leis?””””
Disso resulta que às normas técnicas cabe, exclusivamente interpretação e aplicação técnica pelos técnicos qualificados, enquanto que à norma legal cabe, exclusivamente, interpretação e aplicação jurídica pelos juízes de Direito.

## Slide 10: Normas são ou não leis?
Código de Defesa do Consumidor art. 39 inciso VII da lei n. 8.078/90:
“Art. 39 – é vedado a fornecedor de produtos e serviços:
VIII – colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, ou, se as normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Conmetro”.

## Slide 11: Normas são ou não leis?
Conclusão:
Normas podem não ser leis,
mas por lei nós temos que segui-las

## Slide 12
O processo de Transmissão é o tratamento de dados e sinais, de forma a converter o sinal de maneira apropriada para que se possa encaminhar a informação do dispositivo de origem para o dispositivo de destino.
Processo de Transmissão

## Slide 13
Para ser transmitido, a informação precisa ser transformada em sinal, ou seja, codificada que percorrerá o canal de comunicação até chegar ao dispositivo destino, onde será decodificado.
Processo de Transmissão

## Slide 14: Processo de Transmissão
Tanto dados quanto sinais podem ser classificados como analógicos e digitais:

## Slide 15: Processo de Transmissão
O termo analógico está associado à ideia de valores que variam continuamente no tempo dentro de um conjunto infinito de valores.

## Slide 16: Processo de Transmissão
O termo digital está associado à ideia de valores que variam de forma direta em função do tempo dentro de um conjunto de valores.

## Slide 17: Processo de Transmissão
O processo de transmissão é um conjunto de bits que deve ser codificado e decodificado em sinais, ou pulsos elétricos, possibilitando uma sequencia de bits que serão transmitidos.

## Slide 18: Características do Sinal
O Sinal apresenta três características
fundamentais amplitude,
frequência e fase.

## Slide 19: Características do Sinal
Amplitude de um sinal está relacionada à sua potência, e geralmente é medida em volts. A grande diferença entre os sinais analógico e digital é como a amplitude varia em função do tempo.

## Slide 20: Características do Sinal
No Sinal Analógico a amplitude varia continuamente de zero a um valor máximo, retorna a zero, atinge um valor mínimo e retorna novamente a zero, desta forma chamamos de amplitude Pico a Pico.

## Slide 21: Características do Sinal
Em um sinal Digital, a amplitude varia abruptamente de zero a um valor máximo, permanece nesse valor por um intervalo de tempo, atinge abruptamente o valor mínimo, permanece nesse valor por um intervalo de tempo e retorna a zero.

## Slide 22: Características do Sinal
A frequência ()de um sinal é o número de vezes que o ciclo se repete no intervalo de tempo () em segundos. A frequência é medida em ciclos por segundo ou em Hertz(Hz).

## Slide 23: Características do Sinal
Exemplos:
Um sinal que leva 1 segundo para completar um ciclo, a frequência do sinal é de 1 Hz.
Se três sinais levarem 1 segundo para completarem os ciclos, a frequência do sinal é de 3Hz.

## Slide 24: Características do Sinal
As Frequências mais baixas representam os sons mais graves e mais altas, os agudos. A visão humana capta sinais com frequências entre 4,3*1014 HZ e 7*1014 HZ. A frequência mais baixa representa a cor vermelha e a mais alta, a cor violeta. Frequências abaixo do vermelho (infravermelho) ou acima violeta(ultravioleta) não são visíveis ao olho humano.

## Slide 25: Problemas na Transmissão
Qualquer transmissão está sujeita a problemas que podem modificar a forma original do sinal e, consequentemente, alterar o significado do dado transmitido. O projeto de um sistema de comunicação deve levar em consideração os diversos tipos de problemas na transmissão. Exemplo: Ruídos e Atenuação.

## Slide 26: Problemas na Transmissão
O problema do ruído é consequência de interferências eletromagnéticas indesejadas que provocam distorções nos sinais transmitidos e alteram seu significado.

## Slide 27: Problemas na Transmissão
Existem diferentes tipos de ruídos que podem afetar uma transmissão, como:
Térmico
Intermodulação
Crosstalk
Impulsivo

## Slide 28: Problemas na Transmissão
O ruído térmico está presente na maioria dos canais de comunicação, e é uma consequência do aquecimento do meio em função da movimentação de elétrons.
Este tipo de ruído não pode eliminado mas pode ser tratado de forma a não prejudicar a transmissão.

## Slide 29: Problemas na Transmissão
O ruído de intermodulação pode ser encontrado em canais de comunicação que utilizam técnica de multiplexação por divisão de frequência.
A multiplexação por divisão de frequência permite que a largura da banda do canal seja dividida em faixas. Faixas adjacentes podem interferir umas nas outras.

## Slide 30: Problemas na Transmissão
O ruído do tipo crosstalk é a consequência da proximidade física de cabos e antenas.
Ex: no sistema telefônico, é possível que durante uma ligação se escute a conversa de outra pessoa. Linha cruzada.

## Slide 31: Problemas na Transmissão
O ruído Impulsivo é imprevisível quanto a sua ocorrência e intensidade. Por isso este tipo de ruído é considerado o maior problema na transmissão de dados.
Ruídos impulsivos são consequências de descargas elétricas que produzem um ruído com amplitude maior que o sinal transmitido. Ex: Motores e raios.

## Slide 32: Problemas na Transmissão
O problema da Atenuação é consequência é da perda de comunicação até atingir o destino. Neste caso, o meio de transmissão funciona como um filtro, reduzindo a amplitude do sinal e impedindo que o receptor decodifique corretamente o sinal recebido.

## Slide 33: Protocolos e Modelos de Camadas
Para garantir que a comunicação ocorra com sucesso, os dispositivos devem utilizar protocolos de comunicação, que são as regras predefinidas que devem ser seguidas pelos dispositivos.
Os protocolos utilizados em uma rede devem ser compatíveis, caso contrário, não ocorrerá.

## Slide 34: Protocolos e Modelos de Camadas
A ideia do modelo de camadas é separar o projeto de redes em funções independentes, ou seja, facilitar a identificação dos problemas em redes e também identificar os protocolos e suas funções, deixando de forma independente cada camada.

## Slide 35: Modelo em Camadas
As funções de Comunicação são divididas em uma hierarquia de camadas.
Cada camada executa um subconjunto de funções relacionado com os requisitos da comunicação.
Cada camada confia na camada abaixo dela e provê serviços para a camada acima.

## Slide 36: Comunicação camada por camada
Solicita serviços
Provê serviços

## Slide 37: Por que um Modelo em Camadas?
Reduz a complexidade
Padroniza as interfaces
Facilita a engenharia modular
Garante a tecnologia interoperável
Acelera a evolução
Simplifica o ensino e a aprendizagem

## Slide 38: 7 Camadas do Modelo de Referência OSI
38

## Slide 39: Camada 7 - Aplicação
Processos da rede para aplicações;
É a camada que interage diretamente com o usuário; Disponibiliza serviços de rede para aplicações do usuário;
Transferência de arquivos, correio eletrônico, acesso de web site;

## Slide 40: Camada 6 - Apresentação
Representação de dados;
Assegura que a informação emitida pela camada de aplicação de um sistema seja legível para a camada de aplicação de outro sistema;
Criptografia dos dados;

## Slide 41: Camada 5 - Sessão
Comunicação entre hosts;
Cuida e gerencia as sessões entre aplicativos;
Sessões, dialogo, conversações;

## Slide 42: Camada 4 - Transporte
Confiabilidade do transporte de dados;
Estabelece, mantém e termina circuitos virtuais;
Protocolo orientado a conexão TCP e não orientado a conexão UDP;
Controle de fluxo, detecção e recuperação de falhas, Segmentação;

## Slide 43: Camada 3 - Rede
Endereços e melhor caminho;
Fornece conectividade e seleção de caminhos entre duas redes diferentes;
Pacote, circuito virtual, rota, tabela de roteamento, protocolo de roteamento, endereço lógico IP;

## Slide 44: Camada 2 - Enlace
Fornece transferência de dados confiáveis entre meios;
Combinação de bits em bytes, e bytes em frames (Quadros);
Endereço físico (MAC), topologia de rede;

## Slide 45: Camada 1 - Física
Transmissão binária;
Movimento de bits entre dispositivos;
Fios, conectores, Tensões, taxas de dados, distâncias;

## Slide 46: Comunicações ponto a ponto

## Slide 47: Encapsulamento

## Slide 48: Modelo TCP/IP
No final dos anos 60 a Agência de Defesa Pesquisa e Projetos Avançados (DARPA) originalmente desenvolveu o Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) para interconectar várias redes de computador de vários departamentos de defesa (DoD).

## Slide 49: Camada 4 - Aplicação
Camada que interage diretamente com o usuário;
Camada com a mesma função da camada de Aplicação do modelo OSI;
Inclui as camadas de apresentação e sessão;

## Slide 50: Camada 3 - Transporte
Corresponde a camada Transporte do Modelo OSI.
Protocolo orientado a conecção - Transmission control protocol (TCP) e não orientado a conecção - User datagram protocol (UDP).
Controle de fluxo, detecção e recuperação de falhas, Segmentação, fluxo de dados

## Slide 51: Camada 2 - Internet
Envia pacotes de qualquer fonte através da rede para qualquer destino, independente das condições e do caminho que ele percorre para chegar.
Corresponde a camada Rede do Modelo OSI.
Pacote, Internet Protocol (IP), tabela de roteamento, endereço lógico.

## Slide 52: Camada 1 - Rede
Concentra tudo que um pacote IP precisa para ser transmitido por um link Físico.
Reune todos os detalhes das camadas Física e Enlace do Modelo OSI.
Provê transferência de dados confiável através do meio

## Slide 53: Obrigado!
Onde você pode me encontrar:
sandropinto21@gmail.com

## Slide 54: Referências
Filippetti, Marco Aurélio. Ccna 4.1 - Guia Completo de Estudo. 1 Edição Florianópolis: Editora Visual Books, 2008;
Olifer & Olifer .Redes de Computadores Princípios, Tecnologias e Protocolos para o projeto de Redes. 1 Edição Rio de Janeiro: Editora LTC, 2008.
Ross, Júlio. Redes de Computadores. 1 Edição Rio de Janeiro: Editora Antenna, 2008.