## Slide 1: Fundamentos de Redes de Computadores Prof. Sandro T. Pinto

## Slide 2: Introdução
SUB REDE;
DIVISÃO DA SUB REDE;
ESCOLHA DA MASCARA DA SUB REDE;
VLSM;

## Slide 3: Motivos para a divisão em sub-redes
As grandes redes precisam ser segmentadas em sub-redes menores, criando grupos menores de dispositivos e serviços para:
Controlar o tráfego contendo o tráfego de broadcast dentro de uma sub-rede
Reduzir o tráfego total da rede e melhorar o desempenho da rede
Divisão em sub-redes - o processo de segmentação de uma rede em vários espaços de uma rede menor chamado de sub-redes.
Comunicação entre sub-redes
Equipamento de camada 3 é necessário para que dispositivos em diferentes redes e sub-redes se comuniquem.

## Slide 4: Porque Sub Rede?
A divisão de uma rede grande em redes menores resulta:
num tráfego de rede reduzido;
administração simplificada;
melhor performance de rede.

## Slide 5: Empréstimos de Bits
O emprestimo de bits foi a forma que encontraram para dividir as grandes redes em menores:
Quais os requisitos para o emprestimo?
  É preciso primeira definir a quantidade de sub-redes ou hosts que deseja;
  Devem deixar no mínimo 2 bits para host;
REDE |  |  | HOST |  |  |  |  |  |  | 
192 | 168 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HOST |  |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
HOST |  |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Endereço sem empréstimo
Empréstimo de 7 bits
Deixando apenas 1 para
hosts
Empréstimo de 6 bits
Deixando apenas 2 para
hosts

## Slide 6: Empréstimos de Bits
No primeiro exemplo foi deixado apenas 1 bit para host ficando da seguinte maneira: 21 = 2, e acaba por ficar um endereço para rede e outro para o broadcast;
No segundo exemplo foi deixado apenas 2 bits para host ficando da seguinte maneira: 22 = 4, e acaba por ficar um endereço para rede e outro para o broadcast e mais 2 para host, neste caso sim é permitido porque tem hosts;
REDE |  |  | HOST |  |  |  |  |  |  | 
192 | 168 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HOST |  |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
HOST |  |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Endereço sem empréstimo
Empréstimo de 7 bits
Deixando apenas 1 para
hosts
Empréstimo de 6 bits
Deixando apenas 2 para
hosts

## Slide 7: Empréstimos de Bits
A máscara de sub-rede fornece as informações necessárias para determinar em que rede e sub-rede um host específico reside.
                Some os números em decimal que apresentam 1 em binário:
                =128+64+32+16+8+4 = 252
HOST |  |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Com 6 bits emprestado a máscara que era padrão 255.255.255.0 ou /24 passa para 255.255.255.252 ou /30
27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0

## Slide 8: Empréstimos de Bits
Outros Exemplos de classe C:
HOST |  |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
HOST |  |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Com 6 bits emprestado a máscara ficará 255.255.255.252 /30
HOST |  |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HOST |  |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Com 5 bits emprestado a máscara ficará 255.255.255.248 /29
Com 4 bits emprestado a máscara ficará 255.255.255.240 /28
Com 3 bits emprestado a máscara ficará 255.255.255.224 /27
HOST |  |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Com 2 bits emprestado a máscara ficará 255.255.255.192 /26

## Slide 9: Introdução a divisão em sub-redes IP classe C
Exemplo:
9) Determine o número de redes e hosts que pode ser utilizado para o endereço IP 192.168.10.0/27.
4 sub-redes / 62 hosts
6 sub-redes / 64 hosts
32 sub-redes / 8 hosts
8 sub-redes / 30 hosts
8 sub-redes / 32 hosts

## Slide 10: Introdução a divisão em sub-redes IP classe C
Exemplo:
9) Determine o número de redes e hosts que pode ser utilizado para o endereço IP 192.168.10.0/27.
Inicio do IP sendo 192 determina ser classe C.
Classe C a mascara padrão é /24.
Sendo assim /27 - /24 significa que sobrou /3, ou seja foi emprestado 3 bits.

## Slide 11: Introdução a divisão em sub-redes IP classe C
Exemplo:
9) Determine o número de redes e hosts que pode ser utilizado para o endereço IP 192.168.10.0/27.
3 bits para sub-redes equivale a 23= 8 sub rede.
Portanto temos 8 sub-redes.

## Slide 12: Introdução a divisão em sub-redes IP classe C
Exemplo:
9) Determine o número de redes e hosts que pode ser utilizado para o endereço IP 192.168.10.0/27.
Mascara de sub-rede classe C padrão 255.255.255.0;
Mascara da sub rede 255.255.255.224.

## Slide 13: Introdução a divisão em sub-redes IP classe C
Exemplo:
9) Determine o número de redes e hosts que pode ser utilizado para o endereço IP 192.168.10.0/27.
Sobrou 5 bits para os hosts sendo 25= 32 hosts por sub rede.
Portanto temos 32 hosts mas somente 30 utilizáveis porque tiramos 1 ip para rede e um ip para broadcast.

## Slide 14: Introdução a divisão em sub-redes IP classe C
Exemplo:
9) Determine o número de redes e hosts que pode ser utilizado para o endereço IP 192.168.10.0/27.
4 sub-redes / 62 hosts
6 sub-redes / 64 hosts
32 sub-redes / 8 hosts
8 sub-redes / 30 hosts
8 sub-redes / 32 hosts

## Slide 15: Introdução a divisão em sub-redes IP classe C
A divisão portanto da sub rede fica da seguinte maneira:
Sub-rede | End Rede | End. host inicial |  | End. host final | End. Broadcast
0 | 192.168.10.0 | 192.168.10.1 | até | 192.168.10.30 | 192.168.10.31
1 | 192.168.10.32 | 192.168.10.33 | até | 192.168.10.62 | 192.168.10.63
2 | 192.168.10.64 | 192.168.10.65 | até | 192.168.10.94 | 192.168.10.95
3 | 192.168.10.96 | 192.168.10.97 | até | 192.168.10.126 | 192.168.10.127
4 | 192.168.10.128 | 192.168.10.129 | até | 192.168.10.158 | 192.168.10.159
5 | 192.168.10.160 | 192.168.10.161 | até | 192.168.10.190 | 192.168.10.191
6 | 192.168.10.192 | 192.168.10.193 | até | 192.168.10.222 | 192.168.10.223
7 | 192.168.10.224 | 192.168.10.225 | até | 192.168.10.254 | 192.168.10.255

## Slide 16: Introdução a divisão em sub-redes IP classe C
Exemplo:
Como descobrir o endereço de REDE e de BROADCAST do IP 192.168.10.165 com máscara 255.255.255.224?
Primeiro transformar o endereço de IP e a máscara em binário;
192.168.10.165 = 11000000.10101000.00001010.10100101
255.255.255.224 = 11111111.11111111.11111111.11100000

## Slide 17: Introdução a divisão em sub-redes IP classe C
Exemplo:
Como descobrir o endereço de REDE e de BROADCAST do IP 192.168.10.165 com máscara 255.255.255.224?
Para descobrir a REDE é preciso utilizar a regra da tabela verdade da porta lógica AND.
A | B | S
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1

## Slide 18: Introdução a divisão em sub-redes IP classe C
Em segundo utilize a tabela verdade utilizando a porta AND:
192.168.10.165 = 11000000.10101000.00001010.10100101
255.255.255.224 = 11111111.11111111.11111111.11100000
Porta AND = 11000000.10101000.00001010.10100000
End. de rede é = 192 . 168 . 10 . 160

## Slide 19: Introdução a divisão em sub-redes IP classe C
Para descobrir o BROADCAST é preciso somar a quantidade de endereços por sub rede 2n-1.
224 = 11100000
Se o endereço de rede é 192.168.10.160, para o endereço de broadcast soma-se + 31 = 192.168.10.191.
HOST |  |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 = 8 sub redes
25 = 32 hosts por sub rede
192 | 168 | 10 | 160 | Rede
 |  |  | + 31 | 
192 | 168 | 10 | 191 | Broadcast

## Slide 20: Introdução a divisão em sub-redes IP classe C
Exemplo:
Como descobrir o endereço de REDE e de BROADCAST do IP 192.168.10.165 com máscara 255.255.255.224?
REDE: 192.168.10.160 BROADCAST: 192.168.10.191
Sub-rede | End Rede | End. host inicial |  | End. host final | End. Broadcast
0 | 192.168.10.0 | 192.168.10.1 | até | 192.168.10.30 | 192.168.10.31
1 | 192.168.10.32 | 192.168.10.33 | até | 192.168.10.62 | 192.168.10.63
2 | 192.168.10.64 | 192.168.10.65 | até | 192.168.10.94 | 192.168.10.95
3 | 192.168.10.96 | 192.168.10.97 | até | 192.168.10.126 | 192.168.10.127
4 | 192.168.10.128 | 192.168.10.129 | até | 192.168.10.158 | 192.168.10.159
5 | 192.168.10.160 | 192.168.10.161 | 192.168.10.165 | 192.168.10.190 | 192.168.10.191
6 | 192.168.10.192 | 192.168.10.193 | até | 192.168.10.222 | 192.168.10.223
7 | 192.168.10.224 | 192.168.10.225 | até | 192.168.10.254 | 192.168.10.255

## Slide 21: Obrigado!
Onde você pode me encontrar:
sandropinto21@gmail.com

## Slide 22: Referências
Cisco - https://www.netacad.com/pt-br/courses/packet-tracer - acesso 26/05/2018.
Odom, Wendell. CCENT/CCNA ICND 1 Guia Oficial de Certificação do Exame. Rio de Janeiro – RJ , Alta Books, 2008.