## Slide 1: Fundamentos de Redes de Computadores Prof. Sandro T. Pinto

## Slide 2: Introdução
Introdução a VLANs
Vlan e Trunk
Roteador interfaces físicas e lógicas.
Atividade

## Slide 3: Introdução a VLANs
Uma VLAN é um grupo lógico de interfaces, serviços e dispositivos de rede que não estão restritos a local físico, ou seja, fisicamente conectado logicamente separado.

## Slide 4: Implementação de VLANs
O switch mantém uma tabela de bridging separada para cada VLAN.
Se a informação entrar em uma porta na VLAN 1, o switch procura a VLAN 1 na tabela de bridging.
Quando é recebido a informação, o switch acrescentará o endereço origem à tabela de bridging, caso não seja conhecido no momento.

## Slide 5: Implementação de VLANs
O destino será conferido. Assim uma decisão de encaminhamento pode ser tomada.
Para o encaminhamento, a consulta é feita na tabela de endereços somente para aquela VLAN.

## Slide 6: As VLANs permitem:
Mover facilmente os hosts na rede local;
Adicionar ou Remover facilmente os hosts na rede local;
Alterar facilmente as configurações da rede local;
Controlar facilmente o tráfego da rede;
Melhorar a segurança;

## Slide 7: Criação de uma VLAN
A criação de uma VLAN é uma tarefa muito simples, ou seja, basta utilizar o comando vlan e informar o número que gostaria atribuir a esta vlan, Exemplo:
  Vlan 5
  Vlan 10
Cada Vlan pode receber também um nome, caso precise.
  Name .......

## Slide 8: Comandos para Criar a VLAN

## Slide 9: Comandos para Criar a VLAN

## Slide 10: Verificando a configuração de uma VLAN
Comandos
  show vlan (completo)
  show vlan brief (resumidamente)
  show vlan id número_id.(por vlan).

## Slide 11: Excluindo VLANs
Para excluir a VLAN da interface, basta utilizar o comando “no” , exemplo:
  No vlan 5
  No vlan 10
Quando uma VLAN é excluída, todas as portas do switch que estão configuradas a ela, são desativadas. As portas, no entanto, param funcionar e precisam ser direcionadas a outra VLAN.

## Slide 12: Removendo uma VLAN de um Switch
Veja que não aparece a porta 23

## Slide 13
O conceito de trunking (tronco) é associado com o caminho ou canal de comunicação entre dois pontos;
Na tecnologia de rádio, um tronco é uma só linha de comunicação que transporta vários canais de sinais de rádio;
VLANs e Trunk (Tronco)

## Slide 14: VLANs e Trunk (Tronco)
O acréscimo de uma terceira VLAN exigiria a utilização de mais duas portas, uma em cada switch conectado;

## Slide 15: Configuração de trunking
Para configurar a interface como trunk utiliza-se o comando switchport mode trunk dentro da interface que deseja configurar como linha tronco.

## Slide 16: Roteador Interfaces Físicas e Lógicas
O conceito de sub interface é associado com o caminho único ou canal de comunicação entre dois pontos;
Fisicamente uma interface, porém logicamente poderá simular algumas interfaces virtuais;

## Slide 17: Roteador Interfaces Físicas e Lógicas
A sub interface faz uso do padrão da IEEE 802.1q que tem por finalidade a criação de redes virtuais;
Para configurar uma sub interface o comando é interface gigabitethernet 0/0.1, porém depois de criar é preciso encapsular com o padrão 802.1q com o seguinte comando: encapsulation dot1q e o número da vlan.

## Slide 18: Atividade
VLAN 3 = MICRO 1 e 2
VLAN 2 = MICRO 3 e 4

## Slide 19: Obrigado!
Onde você pode me encontrar:
sandropinto21@gmail.com

## Slide 20: Referências
Cisco - https://www.netacad.com/pt-br/courses/packet-tracer - acesso 26/05/2018.
Odom, Wendell. CCENT/CCNA ICND 1 Guia Oficial de Certificação do Exame. Rio de Janeiro – RJ , Alta Books, 2008.
Olifer & Olifer .Redes de Computadores Princípios, Tecnologias e Protocolos para o projeto de Redes. 1 Edição Rio de Janeiro: Editora LTC, 2008.
Ross, Júlio. Redes de Computadores. 1 Edição Rio de Janeiro: Editora Antenna, 2008.