## Slide 1: Fundamentos de Redes de Computadores Prof. Sandro T. Pinto

## Slide 2: Introdução
Componentes de um Roteador
Serviços de WANs
LAN com roteador
WAN com roteador
Modos de Interface

## Slide 3: Roteador
A palavra Roteador vem de rota, ou seja, buscar um caminho adequado para envio de informações.

## Slide 4: Estrutura dos Roteadores
Os roteadores são equipamentos como os computadores, porém funcionam de forma especializada, e contêm os seguintes componentes necessários para operar:
  Unidade central de processamento (CPU);
  Sistema operacional (OS) - Os roteadores usam IOS;
  Memória e armazenamento (RAM, ROM, NVRAM, flash, disco rígido)

## Slide 5: Interconexão de Roteadores
Os roteadores podem conectar várias redes.
Os roteadores têm várias interfaces, cada uma em uma rede IP diferente.
Notes: Funções de um Roteador
4.1.1.4 Redes de interconexão de roteadores

## Slide 6: Função dos Roteadores
Determinar o melhor caminho;
  Usa sua tabela de roteamento para selecionar o melhor caminho;
O que seria o melhor caminho?
  O mais curto ou o que a informação chega mais rápido;

## Slide 7: Função dos Roteadores
Função de enviar pacotes a seu destino
  Encaminha o pacote para a interface indicada na tabela de roteamento.
  Encapsula o pacote e o encaminha para o destino.
Os roteadores usam rotas estáticas ou dinâmicas para aprender sobre redes remotamente e criar suas tabelas de roteamento.

## Slide 8: Determinação do melhor Caminho
Os roteadores são os dispositivos que compõem o backbone das grandes intranets e da Internet

## Slide 9: Determinação do melhor Caminho
A determinação do caminho ocorre na camada de rede do modelo OSI;
Para a determinação do melhor caminho, um roteador compara o endereço de destino às rotas disponíveis em sua tabela de roteamento e selecione o caminho para envio dos pacotes;
O roteador usa a determinação do caminho através do endereço de IP, para decidir por que porta um pacote de entrada deve sair para continuar seu tráfego até o destino

## Slide 10: Propagação de pacotes e comutação em um roteador

## Slide 11: Roteamento Estático e Dinâmico
O roteador aprende as rotas disponíveis através de roteamento estático ou dinâmico
  As rotas estáticas são configuradas manualmente pelo administrador da rede;
  As rotas dinâmicas são aprendidas pelo protocolo de roteamento e enviadas entre roteadores;

## Slide 12: Protocolos de Roteamento
Protocolos de roteamento são usados para trocar informações das tabelas de roteamento para manter o envio de informações;
De acordo com o tipo de protocolo, as tabelas são atualizadas de tempos em tempos, ou quando algum enlace perder a conexão;
Exemplos: RIP, IGRP, OSPF, BGP e Cisco (EIGRP)

## Slide 13: Roteamento Métricas
Métricas:
  carga
  largura de banda
  atraso
  custo
  Confiabilidade
  saltos

## Slide 14: Tabelas de Roteamento
Os roteadores usam protocolos de roteamento para construir e manter tabelas de roteamento que contêm informações de rota
Os roteadores comunicam-se uns com os outros, através de seus protocolos de roteamento, mantendo assim, suas tabelas de roteamento através da transmissão de mensagens de atualização de roteamento

## Slide 15: Interfaces padrão do Roteador

## Slide 16: Tipos de Interfaces

## Slide 17: Módulos do Roteador

## Slide 18: Interface Gráfica do Roteador

## Slide 19: Interface Linha de Comando

## Slide 20: Conexão a Porta Console

## Slide 21: Acesso por console
Emulador de terminal.
Conecte o cabo rollover à porta de console do roteador.
Conecte a outra ponta do cabo rollover ao adaptador RJ-45 / DB-9.
Putty para sistemas operacionais que não tem o Hyper Terminal

## Slide 22: Módulo da Interface
O modo EXEC de usuário permite somente uma quantidade limitada de comandos básicos de monitoramento
O modo EXEC privilegiado permite acesso total ao roteador. Esse modo por segurança é necessário que seja configurado uma senha do usuário antes de acessá-lo (comandos destrutivos podem ser executados à partir deste modo).

## Slide 23: Módulo da Interface

## Slide 24: Obrigado!
Onde você pode me encontrar:
sandropinto21@gmail.com

## Slide 25: Referências
Cisco - https://www.netacad.com/pt-br/courses/packet-tracer - acesso 26/05/2018.
Odom, Wendell. CCENT/CCNA ICND 1 Guia Oficial de Certificação do Exame. Rio de Janeiro – RJ , Alta Books, 2008.